TE.341. 4.2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

na dostawy

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej wyrażonej                 w złotych równowartości kwoty 30 000 euro i mniejszej niż kwoty określone  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) - prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Dostawa wozu asenizacyjnego (podwozie i zabudowa) do wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Włoszczowa

ZAMAWIAJĄCY:

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Wiejska 55 , 29-100 Włoszczowa

tel./fax 041 39 43 680

email: oczyszczalnia.wloszczowa@wp.pl;

www.wzwik-wloszczowa.pl

Tryb zamówienia	-   przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia	-   dostawy

Włoszczowa, dnia 27.07.2018 r.

ZATWIERDZAM:

Ryszard Maciejczyk

Prezes Zarządu

Spis treści:

| Rozdział I. | Tryb udzielenia zamówienia. | str. 3 |
| --- | --- | --- |
| Rozdział II. | Opis przedmiotu zamówienia. | str.3 |
| Rozdział III | Informacja o przewidywanych zamówieniach dodatkowych lub uzupełniających | str.8 |
| Rozdział IV | Termin wykonania zamówienia. | str.8 |
| Rozdział V | Informacja o zawarciu z wykonawcą umowy ramowej | str.8 |
| Rozdział VI. | Informacja o prowadzeniu aukcji elektronicznej. | str.8 |
| Rozdział VII. | Informacja o ofercie wariantowej | str.8 |
| Rozdział VIII | Informacja dla wykonawców o ograniczeniach w ubieganiu się o zamówienie. | str.8 |
| Rozdział IX | Opis warunków udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.5 | str.8 |
| Rozdział X | Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. | str.10 |
| Rozdział XI | Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. | str.13 |
| Rozdział XII | Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. | str.13 |
| Rozdział XIII | Osoby po stronie zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami . | str.14 |
| Rozdział XIV. | Wymagania dotyczące wadium. | str.14 |
| Rozdział XV | Termin związania ofertą. | str.16 |
| Rozdział XVI | Opis sposobu przygotowania ofert. | str.16 |
| Rozdział XVII | Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. | str.19 |
| Rozdział XVIII | Opis sposobu obliczenia ceny. | str.21 |
| Rozdział XIX. | Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą. | str.22 |
| Rozdział XX | Opis kryteriów, którymi będzie się kierował zamawiający przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia kryteriów. | str.22 |
| Rozdział XXI | Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego . | str.24 |
| Rozdział XXII | Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy | str.25 |
| Rozdział XXIII | Wzór umowy i zmiany postanowień umowy. | str.26 |
| Rozdział XXIV | Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. | str.26 |
| Rozdział XXV | Sprawy nieuregulowane | str.27 |
| Rozdział XXVI | Klauzula informacyjna | str.27 |

Załączniki :

- załącznik nr 1 – wzór formularza oferty,

- załącznik nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

- załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

- załącznik nr 4 – ubezpieczenie OC,

- załącznik nr 5 – projekt umowy,

- załącznik nr 6 – oświadczenie z art. 24 ust.1 pkt. 23,

- załącznik nr 7 – zobowiązanie podmiotu trzeciego,

- załącznik nr 8 – wykaz wykonanych dostaw,

- załącznik nr 9 – wykaz czynności obsługowych i drobnych napraw, które mogą wykonywać operatorzy bez utraty gwarancji,

- załącznik nr 10 – wykaz elementów eksploatacyjnych zabudowy nie podlegających gwarancji.

- załącznik nr 11 – oświadczenie o podwykonawcach

- załącznik nr 12 – dowód wniesienia wadium

I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej wyrażonej w złotych równowartości powyżej kwoty 30 000 euro i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) - zwana dalej: PZP,  prowadzone   w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie zostało opublikowane:

- w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie www.portal.uzp.gov.pl  w dniu 30.07.2018 r. Numer ogłoszenia  596189-N-2018

- na stronie Zamawiającego: www.wzwik-wloszczowa.pl .

Ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

- Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wozu asenizacyjnego (podwozie i zabudowa) do wywozu nieczystości płynnych   ze zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Włoszczowa.

- Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień:                      CPV 34144500-3 pojazdy do transportu odpadów i ścieków.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- ZABUDOWA ASENIZACYJNA:

- Zabudowa fabrycznie nowa

- Zbiornik (kolor RAL 5010)

  - ze stali węglowej (kotłowej), jednokomorowy, cylindryczny, mocowany elastycznie do ramy pośredniej, na podwoziu, grubość blachy min. 6 mm

  - zbiornik pochylony ku tyłowi w stosunku do ramy pośredniej

  - całkowita pojemność zbiornika 10 m3 – komora dedykowana na nieczystości płynne

  - falochrony – zgodnie z obowiązującymi przepisami

- Dennica tylna otwierana i ryglowana hydraulicznie

  - system umożliwiający otwarcie rygli tylko przy wytworzonym podciśnieniu

- Obudowa zbiornika – rynny boczne  wyłożone blachą nierdzewną zamocowane po obu stronach zbiornika,

- Szafka ze stali nierdzewnej na drobne narzędzia (zamykana na klucz)

- Kompresor łopatkowy do pracy ciągłej

  - napędzany  hydraulicznie

  - wydajność min. 1000 m3/h

  - chłodzony cieczą

  - automatyczny wyłącznik kompresora w przypadku całkowitego napełnienia zbiornika

  - licznik czasu pracy kompresora

- System zaworów odcinających zabezpieczający pompę ssącą przed zalaniem oraz:

  - tłumik

  - separator

  - czterodrożny zawór regulacji przebiegu strumienia powietrza zasysanego umożliwiający ciśnieniowe opróżnianie zbiornika

  - pneumatyczne sterowanie zaworem czterodrożnym

  - możliwość ustawienia zaworu w 3 pozycjach: ssanie / atmosfera / tłoczenie

- Zawór motylkowy zamykany na czas transportu nieczystości

- Wąż ssawny DN110:

  - długość min. 10m - 1 szt.

  - długość min. 5m – 1 szt. (dodatkowy)

- Króćce spustowe oraz ssąco-spustowe umieszczone dennicy tylnej:

  - ssąco-spustowy DN110 sterowany ręcznie wyposażony w zawór odpowietrzający

  - ssący DN110 sterowana ręcznie wyposażona w zawór odpowietrzający

- Króciec ssąco spustowy dodatkowy:

  - umieszczony z przodu beczki po stronie prawej DN110 sterowany ręcznie wyposażony w zawór odpowietrzający

- Rynna ochronna na końcu zbiornika wykonana ze stali nierdzewnej

- Nierdzewne haki na dennicy tylnej pozwalające na ułożenie węży na około zbiornika

- Płynowskaz:

  - rurowy z możliwością czyszczenia na całej długości

  - osłona z blachy nierdzewnej ze skalą

- Manowakuometr - wskazujący aktualne ciśnienie lub podciśnienie w zbiorniku

- Pojemnik na wodę i mydło

- Zamykana skrzynka na narzędzia ze stali nierdzewnej

- Skrzynka sterownicza – nierdzewna

- Zabudowa napędzana poprzez PTO podwozia

- Oświetlenie:

  - lampa ostrzegawcza z tyłu pojazdu – 1 szt

  - lampa LED z tyłu pojazdu – 1 szt

  - belka świetlna na kabinie – 1 szt

- Dodatkowe wyposażenie:

  - uchwyt na pachołki wraz z pachołkami – 4 szt. (wysokość ok. 50-60 cm)

  - inżektor

  - uchwyt na łopatę + łopata

  - wiadro ocynkowane + uchwyt na wiadro

  - kosz do węża DN110

  - kamera cofania

  - napis na belce świetlnej – WZWiK Sp. z o.o.

  - napis i logo na zbiorniku (strona lewa i prawa):  Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. . tel. 41 39 44 299 (rozmieszczenie do uzgodnienia z Zamawiającym).

- Wymienne wzierniki szklane – ilość 4 szt. usytuowane na dennicy tylnej

II. PODWOZIE:

      - Podwozie

- DMC – 18 ton

      - Rok produkcji:

- fabrycznie nowe nie starsze niż 2018 r.

      - Napęd

- na oś tylną: 4x2

      - Silnik

- silnik o mocy – min. 250 KM

- norma emisji spalin: aktualna na dzień dostawy kompletnego pojazdu min. EURO 6

- chłodnica wody i chłodnica powietrza doładowującego

- miska olejowa dostosowana do kąta przechyłu do 30%

- filtr paliwa

- dodatkowy filtr paliwa z oddzielaczem wody

- podgrzewany filtr paliwa

- sprężarka powietrza

- hamulec silnikowy

- urządzenie rozruchowe ułatwiające uruchomienie auta w niskich temperaturach

- elektroniczny ogranicznik prędkości jazdy 89 km/h z tolerancją 1km/h

- międzynarodowa dokumentacja dopuszczenia do eksploatacji (COC)

ł. wyciszenie hałasu 80 dB (92/97EWG)

      - Układ dolotowy i wydechowy

- zasysanie powietrza u góry z suchym filtrem powietrza z tyłu kabiny

- wydech wyprowadzony do góry z lewej strony

- końcówka rury wydechowej dla wydechu wyprowadzonego do góry

      - Skrzynia biegów

- skrzynia biegów min. 9 przełożeń

      - Przystawki odbioru mocy

- PTO fabryczna

      - Przednia oś / Przednie zawieszenie

- przednie zawieszenie paraboliczne o nośności: min. 7,1 t

- stabilizator przedniej osi

      - Tylna os / Tylne zawieszenie

- tylne zawieszenie pneumatyczne o nośności: min. 11,5 t

- blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi

- stabilizator tylnej osi

      - Opony

- oś przednia 2 szt. min. 295/80R22,5

- oś tylna 4 szt. min. 295/80R22,5

- koło zapasowe 1szt.

      - Zbiorniki paliwa

- zbiornik paliwa min. 150 l

- zbiornik AdBlue min. 15 l

- mocowanie korka wlewu paliwa na łańcuszku

- wlew paliwa zamykany – 1 szt. wentylowany, do zamknięcia uniwersalnego

- korek zbiornika AdBlue, 1 szt.

      - Układ kierowniczy

- układ kierowniczy lewostronny

- układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie

- koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem

- zbiornik oleju wspomagania układu kierowniczego z miarką

- blokada koła kierownicy z immobilizerem

      - Rama

- rozstaw osi min. 3900 max. 4200 mm

- belka zabezpieczająca przed wjazdem z tyłu

- belka przeciwnajazdowa przednia

- boczne osłony przeciwnajazdowe

      - Układ hamulcowy

- elektroniczny System Hamulcowy

- ABS układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania

- system anty-poślizgowy (ASR)

- asystent hamowania

- ESP - układ stabilizacji toru jazdy

- hamulce tarczowe osi przedniej

- hamulce tarczowe osi tylnej

- przyłącze sprężonego powietrza z przodu

- osuszacz powietrza

      - Kabina wyposażenie zewnętrzne

- oświetlenie wejścia kierowcy i pasażera

- centralny zamek

- zdalne sterowanie dla centralnego zamka

- szyba przednia ze szkła zespolonego przyciemniana i ogrzewana

- szyby drzwi przyciemniane

- lusterko krawężnikowe prawe ogrzewane i elektrycznie sterowane

- lusterko przednie po stronie pasażera 'dojazdowe' (zgodne z EU)

- lusterka podgrzewane i elektryczne sterowane, lusterko szerokokątne podgrzewane

      - Kabina wyposażenie wewnętrzne

- pkrycie siedzenia odporne na zabrudzenia

- komfortowe siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym

- siedzenia dla dwóch pasażerów

- obicie drzwi zmywalne

- klimatyzacja bezfreonowa

- kontrolka niezapiętego pasa bezpieczeństwa po stronie kierowcy

- elektryczne podnośniki szyb drzwi kierowcy i pasażera

- osłona przeciwsłoneczna dla kierowcy i pasażera

- schowek nad szybą przednią

- wykładzina z tworzywa na podłogę i tunel silnika

      - Wskaźniki

- cyfrowy tachograf montowany fabrycznie

- komputer pokładowy w języku polskim

      - Oświetlenie

- światła główne halogenowe podwójne H7 dla ruchu prawostronnego

- światła do jazdy dziennej (spełniające ECE R87)

- światła pozycyjne

- boczne światła obrysowe

      - Radio

- Radio CD lub USB – fabryczne, głośniki

      - Układ elektryczny

- sygnał dźwiękowy elektryczny jednotonowy

- mechaniczny wyłącznik główny akumulatorów

- 2 akumulatory 12V min. 125Ah „niewymagające konserwacji”

- skrzynka na akumulatory zamykana.o.

- generator prądu trójfazowego 28 V min. 80 A

- elektryczny mechanizm wycieraczek

      - Inne

- instrukcja obsługi w języku polskim

- fartuchy przeciwbłotne przednie i tylne

- apteczka

- trójkąt ostrzegawczy

- przewód do pompowania 20m z manometrem

- podnośnik hydrauliczny min. 10 t

- 1 klin pod koła

- gaśnica polska

- dywaniki

      - Kolor

Podwozie: czarny lub ciemny szary

Kabina: niebieski RAL 5010

Cały przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i kompletny.

Wymagania stawiane Wykonawcy

1.	Wykonawca:

a)	Udzieli co najmniej 24 miesięcy gwarancji na zabudowę (KRYTERIUM II) pojazdu oraz 24 miesięcy gwarancji na podwozie pojazdu,

b)	zapewni serwis gwarancyjny pojazdu i wskaże miejsca serwisu pogwarancyjnego zabudowy, podwozia pojazdu,

c)	przeszkoli pracowników Zamawiającego na swój koszt w zakresie obsługi dostarczonego wozu asenizacyjnego oraz wystawi zaświadczenia o ich przeszkoleniu,

d)	zobowiąże się do przyjęcia warunków gwarancyjnych na warunkach Zamawiającego określonych w § 8 wzoru umowy załączonej do SIWZ,

e)	dołączy wykaz czynności obsługowych i drobnych napraw, które mogą wykonywać operatorzy bez utraty gwarancji,

f)	dołączy wykaz elementów eksploatacyjnych zabudowy nie podlegających gwarancji.

2.       Dostarczony zamawiającemu przedmiot zamówienia (w dniu przekazania) ─ winien posiadać komplet niezbędnych dokumentów wymaganych prawem w języku polskim, o których mowa niżej:

a) książeczkę gwarancyjną;

b) kartę pojazdu;

c) instrukcję obsługi podwozia i zabudowy pojazdu;

d) katalog części zamiennych;

e) deklarację zgodności CE na zabudowę

f) świadectwo homologacji na kompletny pojazd.

Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy zobowiązany będzie do składania sprawozdania        z rzeczowego postępu prac w terminie do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym.

3.        Z uwagi, iż w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert (oprócz ceny) jest również długość okresu gwarancji (zabudowa pojazdu), to ostateczny okres gwarancji na zabudowę wykonawcy zadeklarują w ofertach, natomiast gwarancja na podwozie jest stała i wynosi 24 miesiące.

4.	W okresie gwarancji wszelkie koszty napraw przedmiotu dostawy oraz koszty dojazdu /transportu/ do autoryzowanego serwisu, jeżeli naprawa nie może być dokonana w siedzibie zamawiającego pokrywa wykonawca.

5.	W przypadku dwukrotnej awarii tej samej części /lub zespołu/, wykonawca ma obowiązek jej wymiany na fabrycznie nową.

6.	Awarie sprzętu będą usuwane przez wykonawcę w ciągu 4 dni roboczych od zgłoszenia jej w formie pisemnej przez zamawiającego.

7.	W przypadku niemożliwości usunięcia awarii w ciągu 4 dni roboczych od zgłoszenia jej przez zamawiającego wykonawca na swój koszt podstawi sprzęt zastępczy do czasu usunięcia awarii.

8.	Wykonawca ma obowiązek na swój koszt przeszkolenia pracowników obsługi i służb konserwacyjno - naprawczych zamawiającego oraz wystawi zaświadczenie o ich przeszkoleniu.

9.	Odbiór przedmiotu zamówienia odbędzie się w siedzibie Zamawiającego we Włoszczowie, ul. Wiejska 55  w obecności przedstawicieli stron.

Podstawą odbioru przedmiotu zamówienia jest  pisemny protokół odbioru przedmiotu umowy podpisany bez zastrzeżeń  przez przedstawicieli stron umowy .

10.	Ilekroć w dokumentacji przetargowej wskazano znak towarowy (markę), producenta, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę  lub nastąpiło  wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych lub innych odniesień o których mowa w art. 30 ustawy, Zamawiający – w myśl art. 29 ust. 3 ustawy – dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy dopuszcza zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w SIWZ pod warunkiem, że zapewniają uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz, że będą zgodne pod względem: wielkości, rodzaju, właściwości fizycznych, liczby elementów składkowych, charakteru użytkowego, charakterystyki materiału, wytrzymałości, trwałości, danych technicznych, konstrukcji, parametrów bezpieczeństwa użytkowania.

III. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH DODATKOWYCH                         LUB UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia dodatkowego ani uzupełniającego.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Wymagany termin realizacji – do 28.03.2019 r.

V. INFORMACJA O ZAWARCIU Z WYKONAWCĄ UMOWY RAMOWEJ.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

VI. INFORMACJA O PROWADZENIU AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie zamierza stosować aukcji elektronicznej w celu wyboru oferty najkorzystniejszej.

VII. INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

VIII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW O OGRANICZENIACH W UBIEGANIU SIĘ                                     O ZAMÓWIENIE.

Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców,              u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

IX. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA,         O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST.5

- Wykonawcą w SIWZ określa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

  - 2. Zgodnie z postanowieniami art. 22 ust.1 ustawy PZP o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu;

- spełniają warunki udziału w postępowaniu:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,                          o ile wynika to z odrębnych przepisów; Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie zgodnie z założeniami w rozdz. X ust.2 SIWZ - Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

W postępowaniu może wziąć udział wykonawca, który jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej      w zakresie prowadzonej działalności związanej  z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną                w wysokości nie mniejszej niż 250.000,00 zł

Uwaga:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia  muszą wykazać, że warunek określony w rozdz. IX ust. 2. pkt 2) lit. b SIWZ spełnia przynajmniej jeden z wykonawców albo łącznie wszyscy wykonawcy.

c) zdolności technicznej lub zawodowej.

W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże wykonanie:

- dostawy co najmniej dwóch  samochodów/pojazdów/wozów (zabudowa i podwozie)                    o parametrach nie gorszych niż wymagane w postępowaniu (wydajność kompresora, pojemność zbiornika) o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100 brutto) wykonanej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy  zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy  były wykonywane - wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ

- UWAGA: W przypadku dostaw, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień dokonania płatności za wykonanie dostawy.

3. Poza podstawowymi wykluczeniami, określonymi w art. 24 ust. 1 ustawy p.z.p., Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1, 8 ustawy p.z.p:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie                          w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j.Dz.U. z 2017 poz. 2344).

- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15 pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie    w sprawie spłaty tych należności.

4.Mając na uwadze powyższe Zamawiający informuje, że:

- w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się w składanym oświadczeniu na dostępność dokumentów     w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii Europejskiej, Wykonawca powinien wskazać te bazy danych, aby Zamawiający mógł zapoznać się z dokumentami;

- w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na dokumenty podmiotowe, będące w posiadaniu Zamawiającego, Wykonawca powinien wnioskować aby Zamawiający uwzględnił te dokumenty;

- w odniesieniu do Wykonawcy, który w świetle przesłanek określonych w art. 24 ust.  1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy pzp podlega wykluczeniu, Zamawiający dopuszcza „samooczyszczanie” tzw. self-cleaning. W sytuacji zaistnienia podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania – istnieje możliwość przedstawienia przez tego Wykonawcę dowodów na to, że podjął środki wystarczające do wykazania jego rzetelności w tym, że :  1) naprawił szkodę lub zadośćuczynił za doznaną krzywdę, 2) podjął konkretne środki techniczne, kadrowe, organizacyjne, odpowiednie do zapobiegania kolejnym przestępstwom lub nieprawidłowemu postępowaniu; w takim przypadku Zamawiający rozpatrzy dowody wskazane wyżej i dokona ich oceny  w świetle przesłanek wykluczenia Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega, iż na dowolnym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może wezwać Wykonawców w trybie art. 26 ust. 2f ustawy p.z.p. do przedłożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania.

X. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.

      - Zgodnie z dyspozycją art. 24aa. ust. 1 ustawy p.z.p. Zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu  z postępowania stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - wzór przedmiotowych oświadczeń stanowi załącznik nr 2 i 3 do niniejszej SIWZ.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie,   w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach  w oświadczeniach, o których mowa w pkt 2 oraz na wezwanie Zamawiającego dokumenty o których mowa w rozdz. X ust 5 lit.a, c, d, e

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt. 2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,               w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału  w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

- Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia zlecić podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje                 o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. X ust. 2 pkt d).

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu  z postępowania stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału                    w postępowaniu - wzór przedmiotowych oświadczeń stanowi załącznik nr 2 i 3 do niniejszej SIWZ.

3. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy p.z.p., przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy p.z.p. Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia, może przedstawić dowody,  że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, przedmiotowe oświadczenie składa osobno każdy z wykonawców.

Wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.

4.Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdziale X niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy p.z.p., lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

5.Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zobowiązany będzie do złożenia wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń  i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia,      tj. dostarczenia na wezwanie:

  - Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy p.z.p.;

b) Dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego, tj. na kwotę nie mniejszą niż 250 000,00 zł

- Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż  3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie          z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu ;

- Zaświadczenie z właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym  organem     w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- Oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

- W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego dokumenty:

- potwierdzające: typ, ciężar, rozstaw osi, wymiary oferowanego podwozia, pojemność   i moc silnika, rok produkcji

- rysunek techniczny 2D wozu (podwozie i zabudowa) z zaznaczeniem mas i wymiarów

- karta katalogowa pompy ssącej

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. z imienną pieczątką). W przypadku poświadczenia za zgodność  z oryginałem kopii dokumentów przez osoby (ę) nie wymienione (ą)          w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla osoby podpisującej.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do ustawy p.z.p. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy                          w postępowaniu o udzielenie zamówienia  - rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) – potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości ;

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo zawarł porozumienie, z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

- dokumenty o których mowa powyżej w pkt. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert, a w pkt. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub  w kraju, w którym miejsce zamieszkania mają osoby, których dotyczą dokumenty wskazane nie wydaje się dokumentów,   o których mowa w w ppkt. a) i b), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio Wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym – ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób – organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego. Przepis pkt. c) stosuje się odpowiednio.

Jeżeli wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenia i dokumenty sporządzone  w języku obcym to składa je wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Podczas badania i oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.

5. Zgodnie z ustawowymi delegacjami wynikającymi z art. 22a. ustawy p.z.p.: wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu,   że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (Załącznik nr 7 do SIWZ).

Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5 pkt. 1 i pkt. 8 ustawy p.z.p.

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie     z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, innego podmiotu, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

XI. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA .

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich              w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu Kontraktu. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik winien być upoważniony do zobowiązania i odebrania poleceń dla i w imieniu każdego                      i wszystkich wykonawców.

- Wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani są, do przedłożenia w ofercie umowy konsorcjum.

- Umowa, o której mowa wyżej, winna zawierać w szczególności: oznaczenie stron, cel działania, czas trwania umowy, zasady współdziałania, w tym zakres prac przewidzianych przez każdą ze stron oraz zasady dokonywania rozliczeń oraz pełnomocnictwa do złożenia, podpisania oferty, reprezentowania konsorcjum. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania, musi też wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie.

Umowa oraz pełnomocnictwa muszą zostać złożone w formie oryginału lub  kopii potwierdzonej przez konsorcjantów.

- Każdy z tych wykonawców musi podpisać się na dokumencie umowy i pełnomocnictwa.

- Wszyscy konsorcjanci winni obligatoryjnie dołączyć do oferty wszystkie dokumenty wymagane od Wykonawców wymienione w rozdziale IX i X . Dokumenty dotyczące spełniania warunków udziału                 w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia składane muszą być oddzielone dla każdego konsorcjanta  (wykazy, oświadczenia, zaświadczenia). Do oceny spełnienia warunków udziału będą brane pod uwagę łącznie warunki przedstawione przez konsorcjantów.

- Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem konsorcjum.

- W przypadku Wykonawców występujących jako spółka cywilna, do oferty należy dołączyć aktualną umowę spółki.

XII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                                                        Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

- Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie w języku polskim.

Zamawiający dopuszcza przekazanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:

- faksem na nr: 41/ 394-36-80

- pocztą elektroniczną (e-mail): oczyszczalnia.wloszczowa@wp.pl

Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub inne informacje za pomocą faksu lub poczty elektronicznej (e-mail), każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Oferty i dokumenty uzupełniane w trybie art. 26 ust. 2 i 26 ust. 3 i 3a ustawy składa się w formie pisemnej, a przypadku kopii dokumentów muszą one być potwierdzone za zgodność  z oryginałem przez umocowanego przedstawiciela wykonawcy.

Tym samym składanie oferty i dokumentów w tym uzupełnianych w trybie art. 26 ust. 2,  art. 26 ust 3 i 3a za pośrednictwem faksu i e-maila uznaje się za nieskuteczne jeżeli w wyznaczonym terminie nie wpłyną dokumenty w formie pisemnej.

Oferty składa się w formie pisemnej. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma, składane osobiście,                 w godzinach pracy, tj. w dni robocze (poniedziałek-piątek) od godz. 7:00 do 15.00.

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia,     w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono istotne warunki zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na swojej stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może, w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia  na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

- Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania z wykonawcami.

XIII. OSOBY PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA   SIĘ              Z WYKONAWCAMI .

- Do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami zamawiający uprawnia:

- Aleksandra Adamus-Rak - w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia i procedury udzielenia zamówienia publicznego,

- Aleksandra Górecka - w sprawach dotyczących procedury udzielenia zamówienia publicznego.

W ramach informacji telefonicznych zamawiający nie udziela informacji wyjaśniających zapisy SIWZ, telefonicznie udzielane są jedynie informacje o charakterze organizacyjnym np.: jak można zadać pytanie do prowadzonego postępowania, czy było zadane pytanie na określony temat i gdzie można znaleźć udzieloną odpowiedź.

- Osoby wymienione w ust. 1  nie mają upoważnienia do udzielania Wykonawcom informacji w zakresie wyjaśnienia treści istotnych warunków zamówienia. Ze względu na obowiązkową pisemność postępowania wszystkie ewentualne wyjaśnienia ustne nie są dla wykonawców wiążące.

- Osoby wymienione w części XIII SIWZ ust. 1 są upoważnione do udostępnienia do wglądu dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pisemny wniosek wykonawcy.

- Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia.

- Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów                     o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

(art. 36 ust. 1 pkt 8, art. 45-46 ustawy p.z.p.)

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości:

10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, który Zamawiający określił następująco:           do dnia 08.08.2018 r. do godz. 11:00.

Wniesione wadium w pieniądzu (przelewem na konto) będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

Wadium musi obejmować okres związania ofertą, który rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert i określony został w rozdziale XVII SIWZ, gdyż stanowi zabezpieczenie złożonej przez wykonawcę oferty.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy  z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  (Dz. U. 2018 r. poz. 110 t.j.)

Nazwa i adres Zamawiającego, na który powinno zostać wniesione wadium:

- Nazwa zamawiającego: Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

- Adres zamawiającego:  29-100 Włoszczowa, ul. Wiejska 55

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ,

PKO BP SA 0/Włoszczowa

Nr 29 1020 2629 0000 9102 0327 6631

z adnotacją:

Wadium: Dostawa wozu asenizacyjnego

W przypadku wnoszenia przez wykonawcę wadium w formie pieniądza do oferty należy załączyć dowód przelewu wadium na rachunek bankowy Zamawiającego. W przypadku składania kopii dowodu, kopia ta musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

W przypadku wnoszenia przez wykonawcę wadium w formie innej niż pieniężnej (tj. w formie określonej w pkt. od 2 do 5), wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu oryginał właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji przed upływem terminu składania ofert i złożyć go w sekretariacie Zamawiającego tj. we Włoszczowskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 29-100 Włoszczowa, ul. Sienkiewicza 43

Do oferty należy załączyć kopię przedmiotowego dokumentu wadialnego potwierdzoną za zgodność                   z oryginałem przez wykonawcę.

Uwaga!:

Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty.

Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu, uważa się wadium znajdujące się w dniu 08.08.2018 r. do godz. 11:00 na rachunku Zamawiającego. Wykonawca winien jest  z odpowiednim wyprzedzeniem dokonać przelewu na wskazany przez Zamawiającego rachunek tak, aby bank mógł wydać Zamawiającemu potwierdzenie wpływu wadium do dnia 08.08.2018 r. do godz. 11:00.

W przypadku uchybienia temu terminowi Zamawiający uzna, że wadium nie zostało skutecznie wniesione.

Zwrot wadium:

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium w terminach i na zasadach określonych w art. 46  ust. 1 - 2 ustawy p.z.p.

Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi  z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

Ponowne wniesienie wadium:

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę w przypadku i na zasadach określonych   w art. 46 ust. 3 ustawy p.z.p.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych  w ofercie;

2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy;

4. wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ .

- Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od daty składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu do składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

#### XVI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, sam albo jako wykonawcy wspólnie ubiegający się                 o udzielenie zamówienia (np. spółka cywilna, konsorcjum).

2.Oferta i wszystkie załączone do niej dokumenty, ma być złożona w języku polskim,  w formie pisemnej na papierze przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu,  tj. na maszynie, komputerze lub ręcznie - pismem czytelnym.

3.Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ (art. 82 ust. 3 ustawy p.z.p.), gdyż   w przeciwnym wypadku, oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy p.z.p.).

4. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest dostarczyć niżej wymienione dokumenty i oświadczenia, wg kolejności:

| I | OFERTA MUSI ZAWIERAĆ: |
| --- | --- |
|  | Wypełniony „FORMULARZ OFERTY” Wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. |
|  | Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy p.z.p. dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania. Wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. |
|  | Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy p.z.p. dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. |
|  | Stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo reprezentowaniu wykonawcy w postępowaniu i zawarciu umowy, jeżeli osoba(y) reprezentująca(e) wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest(są) wskazana(e) jako upoważniona(e) do jego reprezentacji we właściwym rejestrze. |
|  | Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji wykonawcy zasobów - załącznik nr 7 do SIWZ. |
|  | Oświadczenie o podwykonawcach Wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi załącznik nr 11 do SIWZ. |
| 7. | Dowód wniesienia wadium - załącznik nr 12 do SIWZ. |
| II | DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW PODMIOTOWYCH – SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO: |
|  | Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego, tj. na kwotę nie mniejszą niż 250 000,00 zł – załącznik nr 4 |
|  | Dokumenty potwierdzające, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego dokumenty: - potwierdzające: typ, ciężar, rozstaw osi, wymiary oferowanego podwozia, pojemność i moc silnika, rok produkcji - rysunek techniczny 2D wozu (podwozie i zabudowa) z zaznaczeniem mas i wymiarów - karta katalogowa pompy ssącej |
|  | Wykaz wykonanych dostaw, zgodnie z rozdz. IX ust. 2 pkt 2) lit. c – wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. |
|  | Wykaz czynności obsługowych i drobnych napraw, które mogą wykonywać operatorzy bez utraty gwarancji – wzór stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. Wykaz elementów eksploatacyjnych zabudowy nie podlegających gwarancji – wzór stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. |
| III | DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA NA PODST. ART. 24 USTAWY– SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO: |
|  | Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy p.z.p. |
|  | Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego, tj. na kwotę nie mniejszą niż 250 000,00 zł. |
|  | Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. |
|  | Zaświadczenie z właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. |
|  | Oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. |

5.Oferta, a w tym wszystkie załączniki i inne jej elementy muszą być podpisane wyłącznie przez osobę lub osoby należycie upoważnione (wraz z imienną pieczątką) do jej podpisania, które to osoby reprezentują wykonawcę w niniejszym postępowaniu.

6.Za osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uznaje się osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, wskazane we właściwym rejestrze albo ewidencji działalności gospodarczej bądź w stosownym pełnomocnictwie, które należy załączyć do oferty w oryginale, odpisie albo kopii – przy czym odpis albo kopia pełnomocnictwa musza być poświadczone za zgodność z oryginałem notarialnie.

7.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. spółka cywilna, konsorcjum) – do oferty musi być dołączony dokument stwierdzający ustanowienie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 23 ust. 2 ustawy p.z.p.).

8.W przypadku ustanowienia pełnomocników do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo reprezentowaniu wykonawcy w postępowaniu i zawarciu umowy, należy załączyć do oferty dokument stwierdzający pełnomocnictwo i jego zakres.

Pełnomocnictwo musi przede wszystkim:

  - wskazywać pełnomocnika,

- być podpisane przez wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego (np. wspólnicy spółki cywilnej lub członkowie konsorcjum),

- wskazywać, że pełnomocnik ma upoważnienie do reprezentowania ich  w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy.

9.Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie składają jedną ofertę (na formularzu ofertowym wykonawcy, o którym mowa w rozdz. XVI  SIWZ, przy czym:

- oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania -  składają oddzielnie wszyscy wykonawcy,

- oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - składają wspólnie wszyscy wykonawcy.

10.W przypadku przedkładania odpisów lub kserokopii dokumentów należy poświadczyć ich  zgodność              z oryginałem następująco:

- zapis: „potwierdzam za zgodność z oryginałem” lub „za zgodność z oryginałem”;

- datę potwierdzenia odpisu lub kopii dokumentu;

- podpis wykonawcy i jego pieczęć.

11.Oferta nie może zawierać zmian ani uzupełnień z wyjątkiem tych, które wynikają z instrukcji wydanych przez Zamawiającego, lub które są konieczne do korekty błędów popełnionych przez wykonawcę podczas przygotowywania oferty. W tym przypadku dokonane korekty (poprawki lub zmiany) w treści oferty muszą być opatrzone datą oraz parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie.

12.Zgodnie z dyspozycjami określonymi w art. 26 ust. 3 ustawy p.z.p. jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,    o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Ponadto zgodnie z dyspozycjami określonymi w art. 26 ust. 3a ustawy p.z.p., jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia           w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

13.Zamawiający nie wymaga podpisywania przez wykonawcę czystych stron złożonej przez niego oferty.

Zaleca się, aby każda zapisana strona składająca się na złożoną przez wykonawcę ofertę (wraz z wszelkimi załącznikami) była ponumerowana kolejnymi numerami, a oferta trwale spięta.

14.W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 poz. 419 t.j.), wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec w ofercie i odpowiednio oznaczyć zastrzeżone przez siebie informacje oraz musi wykazać, iż zastrzeżone przez niego informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione  do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone przez wykonawcę informacje.

Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych  elementów oferty. Informację            o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę   przedsiębiorstwa należy podać również                             w „FORMULARZU OFERTOWYM” (w pkt. 9 „FORMULARZA OFERTOWEGO” - załącznik  nr 1 do SIWZ).

Wykonawca w składanej w niniejszym postępowaniu ofercie nie może zastrzec informacji, które Zamawiający podaje podczas otwarcia ofert tj.: nazwę (firmę) oraz adres wykonawcy, informacje dotyczące ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności (art. 86 ust. 4 ustawy p.z.p.).

XVII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

- Ofertę należy złożyć  na adres zamawiającego siedziby administracyjnej: Włoszczowski Zakład Wodociągów  i Kanalizacji  Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 43 , 29-100 Włoszczowa,  w terminie do dnia 08.08.2018 r., do godz. 11.00 w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu:

        - Opakowanie (koperta) zawierające ofertę powinno  być oznakowane następująco:

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 43, 29-100 Włoszczowa OFERTA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN.: Dostawa wozu asenizacyjnego (podwozie i zabudowa)do wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Włoszczowa NIE OTWIERAĆ PRZED GODZ. 11.30 dnia 08.08.2018 r.

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

Koperta musi posiadać identyfikator w postaci pieczęci firmowej zawierającej: nazwę  i adres wykonawcy.

- Konsekwencje złożenia oferty po terminie niezgodnym z terminem podanym w SIWZ ponosi wykonawca.

Oferta złożona po terminie (art. 84 ust. 2 ustawy p.z.p.) zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy.

Uwaga!:

Zewnętrzne oznaczenie zaklejonej koperty/opakowania, w której znajduje się oferta zgodnie z wymogami określonymi przez Zamawiającego jw., zapobiegnie możliwości przypadkowego lub przedwczesnego otwarcia oferty.

Każda złożona oferta otrzyma numer, zgodnie z kolejnością wpływu ofert.

- Zamawiający może przesunąć termin składania ofert ogłaszając zmianę na stronie internetowej Zamawiającego i w Biuletynie Zamówień publicznych. W tym przypadku wszelkie prawa i obowiązki Zamawiającego  i wykonawców, uprzednio odnoszące się do wcześniej ustalonego terminu składania ofert będą odnosiły się do nowego terminu składania ofert.

- Zmiana treści SIWZ przez Zamawiającego

(art. 38 ustawy p.z.p.)

W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy p.z.p. uwzględniając dyspozycję art. 38 ust. 4a ustawy p.z.p.

Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej:   www.wzwik-wloszczowa.pl

Zamawiający przedłuży termin składania ofert, uwzględniając zapisy art. 38 ust. 6 ustawy p.z.p., jeżeli                w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej  do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

Zamawiający o przedłużeniu terminu składania ofert poinformuje wykonawców, którym przekazał SIWZ oraz umieści tę informację na stronie internetowej: www.wzwik-wloszczowa.pl

- Zmiana lub wycofanie ofert

(art. 84 ustawy p.z.p.)

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę składając Zamawiającemu stosowne pisemne oświadczenie lub wniosek. Zarówno zmiany dotyczące treści składanej oferty jak i wycofanej oferty powinny być opakowane, oznaczone i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta, dodatkowo oznaczona odpowiednio określeniami: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

Do wniosku o wycofanie lub zmianę oferty musi być dołączony dokument uprawniający wykonawcę do występowania w obrocie prawnym, a wniosek musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.

W przypadku wystąpienia wątpliwości podczas otwarcia ofert, co do prawidłowego złożenia oświadczenia lub wniosku o wycofanie oferty, Zamawiający dokona otwarcia oferty i ujawni informacje zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy p.z.p.

Żadna złożona do Zamawiającego oferta nie może być zmieniona po terminie składania ofert.

- Miejsce oraz termin otwarcia ofert

(art. 86 ust. 2 ustawy p.z.p.)

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 08.08.2018 r., o godz. 11:30  w pokoju narad budynku administracji Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów  i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza  43, 29-100 Włoszczowa.

- Jawność postępowania

(art. 86 ust. 2 ustawy p.z.p.)

Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej „sesji” otwarcia ofert.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda:

  - pełną nazwę (firmy) i adres wykonawców,

  - cenę oferty,

  - inne informacje zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy p.z.p.

Ponadto Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej Zamawiającego informację zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 5 ustawy p.z.p.

Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy p.z.p.: oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia.

XVIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY .

- Wykonawca określi cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia na załączonym do SIWZ formularzu          ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ),

- Cena ofertowa winna być podana następująco:

      - cena netto;

      - stawka i kwota podatku od towarów i usług (VAT);

      - cena brutto (z VAT).

- Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita oferty brutto (z VAT).

- Cena brutto (z VAT) oferty musi być podana cyfrowo i słownie, wyrażona w złotych polskich                      w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (grosze).

- Wykonawca może podać tylko jedną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferty z cenami wariantowymi zostaną odrzucone. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

- Wykonawca zgodnie z dyspozycją art. 91 ust. 3a ustawy p.z.p. składając ofertę  poinformuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania  u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku od towaru i usług VAT (pkt. 6 Formularza Ofertowego Wykonawcy - załącznik nr 1 do SIWZ).

- W przypadku, gdy złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

- W takim przypadku Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą omyłkę zgodnie  z art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy p.z.p.

- Zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 1-3 ustawy PZP Zamawiający poprawia w ofercie następujące kategorie omyłek:

      - oczywiste omyłki pisarskie;

      - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

      - inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian  w treści oferty.

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Wykonawca może nie wyrazić zgody na poprawienie omyłki, o której mowa  w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy p.z.p. w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o jej poprawieniu przez Zamawiającego              w ofercie wykonawcy.

- Nie wyrażenie przez wykonawcę zgody na poprawienie omyłki musi być przekazane Zamawiającemu zgodnie z dyspozycjami rozdz.XII SIWZ. W takim przypadku Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą omyłkę zgodnie  z art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy p.z.p.

- Zasady poprawiania stwierdzonych omyłek rachunkowych wymienionych:

      - Przyjmuje się, że cenę   netto podano prawidłowo, bez względu na sposób jej obliczenia.

      - Jeżeli cena  brutto nie odpowiada prawidłowemu obliczeniu ceny, przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę  netto.

      - Jeżeli cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje się ten zapis ceny, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny.

- Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny (art. 90 ustawy PZP).

- Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

- Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

XIX. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.

## Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone w PLN.

## XX. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA KRYTERIÓW.

- Do oceny ofert zakwalifikowanych jako nieodrzucone Zamawiający przyjął kryteria określone                    w ogłoszeniu o przetargu wraz ze wskazaniem jego znaczenia.

2. W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu, komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

| Lp. | Nazwa kryterium | Znaczenie [%] |
| --- | --- | --- |
| 1) | Cena oferty (brutto)– KRYTERIUM I | 60 %= 60 pkt. |
| 2) | Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na zabudowę KRYTERIUM II | 40 %= 40pkt. |
| Razem 100 % = 100 pkt. |

Najkorzystniejsza oferta  w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt.

3. Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów:

| Lp. | Kryterium | Znaczenie procentowe [%] | Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Cena brutto - KRYTERIUM I Liczba punktów = Cn/Cb x 60 Gdzie: - Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych - Cb – cena oferty badanej - 60 wskaźnik stały | 60 % | 60 pkt |
| 2) | Okres udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady na zabudowę KRYTERIUM II Za udzielenie gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres: Poniżej 24 miesięcy – oferta zostanie odrzucona 24 miesięcy – wykonawca otrzyma 0 pkt. 30 miesięcy - wykonawca otrzyma 20 pkt. 36 miesięcy - wykonawca otrzyma 40 pkt. | 40 % | 40 pkt |
| Razem 100 % = 100 pkt. |

Zamawiający w odniesieniu do wykonawcy, który otrzymał największą ilość punktów wezwie              w ustawowym terminie do złożenia dokumentów w zakresie nie podlegania wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Potwierdzenie dokumentami wskazanych okoliczności będzie stanowić podstawę dokonania wyboru oferty wykonawcy.

Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz w zakresie nie podlegania wykluczeniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

4. Kryterium II: okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na zabudowę Gz

Ocena ofert w zakresie kryterium II okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na zabudowę zostanie dokonana wg następującej zasady:

- okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na zabudowę: waga 40%

Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana wykonawcy w kryterium okres gwarancji jakości i rękojmi za wady: 40 punktów.

Wykonawca w pkt. 2 Formularza Ofertowego Wykonawcy (załącznik nr 1 do SIWZ) zaoferuje liczbę miesięcy gwarancji jakości i rękojmi za wady na zabudowę.

Ocena punktowa w kryterium Gz - Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na zabudowę dokonana zostanie na podstawie odpowiedzi zamieszczonych w załączonym do oferty formularzu.

Wykonawca w formularzu ofertowym w pkt. 2 wpisuje oferowaną liczbę miesięcy okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady na zabudowę.

MINIMALNY wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na zabudowę wynosi 24 miesięcy, licząc od daty przekazania zamawiającemu przedmiotu zamówienia, potwierdzonego bezusterkowym protokołem odbioru. W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady na dostarczony przedmiot umowy lub nie podanie (wpisanie) gwarancji jakości i rękojmi za wady, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako niezgodną z SIWZ.

• MAKSYMALNY okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na zabudowę uwzględniony do oceny ofert wynosi 36 miesięcy, licząc od daty przekazania zamawiającemu przedmiotu zamówienia, potwierdzonego bezusterkowym protokołem odbioru. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 36 miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty okres 36 miesięcy, natomiast do umowy zostanie przyjęty okres gwarancji zadeklarowany w ofercie Wykonawcy. Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszy okres (36 miesięcy) otrzymuje maksymalna liczbę punktów w ramach kryterium gwarancji jakości i rękojmi za wady.

5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (Sp), będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach, obliczona wg poniższego wzoru:

Wzór do obliczeń: Sp = C + Gz

| gdzie: | Sp – | Suma punktów przyznana wykonawcy w kryteriach: cena oferty i okres gwarancji jakości i rękojmi za wady dla zamówienia |
| --- | --- | --- |
|  | C – | ilość punktów przyznana w kryterium: cena oferty |
|  | Gz – | ilość punktów przyznana w kryterium: okres gwarancji jakości i rękojmi za wady |

Sposób oceny: z porównania otrzymanych wyników.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska w sumie najwyższą liczbę punktów przyznaną w dwóch kryteriach.

19.3. Zamawiający w odniesieniu do wykonawcy, który otrzymał największą ilość punktów wezwie w ustawowym terminie do złożenia dokumentów w zakresie nie podlegania wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Potwierdzenie dokumentami wskazanych okoliczności będzie stanowić podstawę dokonania wyboru oferty wykonawcy.

XXI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia jednocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

      - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, wykaz wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną im punktacją w każdym kryterium oceny ofert     i łączną punktację;

      - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

      - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne                i prawne;

      - terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy PZP, po którego upływie umowa może zostać zawarta.

- Informacje, o których mowa w pkt. 1), 3), 4) Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej na której opublikowano SIWZ  oraz w swojej siedzibie – na tablicy ogłoszeń.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób.

- Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, o których mowa w pkt 3, jeżeli (art. 94 ustawy PZP):

      - w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę;

      - w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego 
Wykonawcy.

- Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych                 w art. 93 ustawy Pzp.

- O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne                      i prawne.

W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie               o zwrot uzasadnionych kosztów

w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

XXII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA  NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

(art. 36 ust. 1 pkt 15, art. 147-151ustawy p.z.p.)

Zamawiający będzie żądał od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 10% ceny całkowitej brutto  podanej   w ofercie (tzn. ceny brutto oferty uwzględniającej całkowity zakres przedmiotu zamówienia).

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub    w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.

Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr: Nr 29 1020 2629 0000 9102 0327 6631

PKO BP SA 0/Włoszczowa, z dopiskiem: „Zabezpieczenie – Dostawa wozu asenizacyjnego”

Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu                   z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi zgodnie z dyspozycją art. 151 ustawy p.z.p.

Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujących terminach:

- 70% wysokości zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane,

- 30% wysokości zabezpieczenia - nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa      w pkt. 1), w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres gwarancji jakości i okres rękojmi ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy.

XXIII. WZÓR UMOWY I ZMIANY POSTANOWIeń umowy.

- Wzór umowy jest przedstawiony  na Załączniku nr 5 do SIWZ.

- Zamawiający  przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy :

1) Zmiany wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie zamówienia w następujących

przypadkach:

a)ograniczenia zakresu dostaw przez zamawiającego, w takim przypadku wysokość wynagrodzenia wykonawcy zostanie pomniejszona o kwotę odpowiadającą zaniechanym dostawom,

b)zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmiana ustawowej składki podatku od towarów i usług,

2.Zmiany terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach:

a)wystąpienia siły wyższej. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności:

1)powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia;

2)zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron;

3)z uwagi na niezależne od stron okoliczności (tj. choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne) dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy np. osób reprezentujących strony;

3.Warunki dokonywania w/w zmian winny być odbywać się następująco:

a)Inicjowanie zmian na wniosek wykonawcy lub zamawiającego.

b)Dokonanie zmiany wymaga zgody zamawiającego.

c)Wymagana forma pisemna w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności umowy.

##### XXIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

- Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy p.z.p. przysługują:

  - wykonawcy, a także innemu podmiotowi w przypadku okoliczności, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy p.z.p.,

  - w przypadku okoliczności  wymienionych w art. 179 ust. 2 ustawy p.z.p. również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy p.z.p.

- Odwołanie (dział VI, rozdział 2,  art. 180 ÷ 198 ustawy p.z.p.)

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy p.z.p. czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy p.z.p.;

- Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- określenia warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczeniu odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego,

- opisu przedmiotu zamówienia,

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie i na zasadach określonych w art. 180 ust. 4 ustawy p.z.p.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania zgodnie z dyspozycjami zwartymi w art. 180 ust. 5 ustawy p.z.p.

- Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

- nie zawiera braków formalnych;

- uiszczono wpis.

- Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

Wpis należy wnieść na konto: 	Urząd Zamówień Publicznych

NBP 60 1010 1010 0081 3622 3100 0000

Szczegółowe informacje o wysokości wpisu zawierają Komunikaty na temat numerów kont i wysokości opłat opublikowane w serwisie informacyjnym Urzędu Zamówień Publicznych, adres strony internetowej: http://www.uzp.gov.pl.

- Szczegółowe informacje dotyczące środka ochrony prawnej, jakim jest odwołanie zawiera art. 179÷198 działu VI, rozdziału 2 ustawy p.z.p.

- Skarga do sądu (dział VI, rozdział 3,  art. 198a÷ 198g ustawy p.z.p.)

- Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu;

- Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego;

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi;

- Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek  o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części;

- Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych;

- Szczegółowe informacje dotyczące środka ochrony prawnej, jakim jest skarga do sądu zawiera art. 198a÷198g działu VI, rozdziału 3 ustawy p.z.p.

XXV. SPRAWY NIEUREGULOWANE

W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

XXVI.KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję,że:
1)  Administratorem danych osobowych zgromadzonych w postępowaniu przetargowym i w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia jest Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,

(adres: ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa);
2)   Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Dariusz Padała tel. 575-001-259,                                       e-mail:inspektor@cbi24.pl;
3)   Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa wozu asenizacyjnego (podwozie i zabudowa) do wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Włoszczowa prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak: TE.341.4.2018;
4)   Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; 
5)   Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6)   Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
7)   W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Posiada Pani/Pan:
−    na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
−    na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ¹;
−    na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO²; 
−    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9)   Nie przysługuje Pani/Panu:
−    w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
−    prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
−    na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:

| Nr 1 | Wzór formularza pn.: „FORMULARZ OFERTOWY” |
| --- | --- |
| Nr 2 | Wzór oświadczenia wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy p.z.p. dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania |
| Nr 3 | Wzór oświadczenia wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy p.z.p. dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu |
| Nr 4 | Ubezpieczenie OC |
| Nr 5 Nr 6 Nr 7 | Wzór umowy Wzór oświadczenia wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy p.z.p. Zobowiązanie podmiotu trzeciego |

Nr 8         Wykaz wykonanych dostaw

Nr 9         Wykaz czynności obsługowych i drobnych napraw, które mogą wykonywać operatorzy bez

utraty gwarancji

Nr 10       Wykaz elementów eksploatacyjnych zabudowy nie podlegających gwarancji

Nr 11        Oświadczenie o podwykonawcach

Nr 12       Dowód wniesienia wadium

Komisja Przetargowa:

1.Czesław Dominik ……………………………..

2. Aleksandra Adamus-Rak  ……………………..

3.Aleksandra Górecka…………………………….

Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników

2 Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załącznik Nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY

ZAMAWIAJĄCY: Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| Lp. | Nazwa(y) wykonawcy(ów) | Adres(y) wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

| Siedziba Wykonawcy : |  |
| --- | --- |
| Miejscowość: |  |
| Ulica: |  | nr domu: |  | nr lokalu: |  |
| Kod pocztowy: |  |
| Tel. |  |
| Fax. |  |

Osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

Odpowiadając na ogłoszenie w BZP Numer ogłoszenia 596189-N-2018 z dnia 30.07.2018 r.. o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej kwoty 30 000 euro i mniejszej niż kwoty określone     w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa wozu asenizacyjnego (podwozie i zabudowa) do wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Włoszczowa zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ):

1. Oferuję dostarczenie przedmiotu zamówienia w wysokości netto: ………………………. zł słownie: ……………………………………………………………………………………….. podatek VAT……% - ……………….zł brutto: …………………………zł słownie:………………………………………………………………………………………

2. Kryteria pozacenowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Oferowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na zabudowę…………………….miesięcy liczony od daty dostawy i sporządzenia bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

3.Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na podwozie 24 miesięcy liczony od daty dostawy i sporządzenia bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

4.Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 28.03.2019 r.

5. Oświadczam, że w ww. cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. W ofercie nie zostały zastosowane ceny dumpingowe i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 p.z.p. i art. 5–17 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 419).

6. Informujemy, że wybór naszej oferty

- nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego *

- będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego następujących towarów lub usług, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania:*

..……………………………………… - 	………………………….………… zł netto

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi 		     wartość bez kwoty podatku VAT

..……………………………………… - 	………………………….………… zł netto

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi 		     wartość bez kwoty podatku VAT

……………………………………….. - 	………………………….………… zł netto

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi 		     wartość bez kwoty podatku VAT

* niepotrzebne skreślić

7. Akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ.

8. Podwykonawcom powierzam wykonanie następujących części zamówienia*)

| Lp. | Część zamówienia do wykonania przez podwykonawcę | Firma podwykonawcy (Nazwa i adres siedziby) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

*) powtórzyć tabelę w razie konieczności

9. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępniane przez Zamawiającego innym wykonawcom:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10. Oświadczenia i zobowiązania wykonawcy:

- Oświadczam, że zapoznałem się z treścią SIWZ - stanowiącą dokumenty przetargowe. Jednocześnie oświadczam, że nie wnoszę do niej zastrzeżeń i w pełni ją akceptuję.  Na podstawie zawartych w niej danych, zdobyłem konieczne informacje potrzebne 
do właściwego przygotowania oferty przetargowej i wykonania zamówienia.

- Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ                        i zobowiązuje się do zawarcia umowy na podanych warunkach w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przeze mnie zaakceptowany                    i zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej oferty – do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Wadium wnieśliśmy w dniu …………………. w formie …………………………………………o wartości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100).

- Oświadczam, iż zapoznałem się z zakresem przedmiotu zamówienia i pozyskałem wszelkie konieczne do zrealizowania zamówienia informacje. Nieznajomość powyższego stanu nie będzie stanowić przyczyny dodatkowych roszczeń finansowych.

- Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej w formie    ……………………………………….……………. przed terminem podpisania umowy.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej, mając na względzie dyspozycje zawarte w art. 297                 i 305 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 
z późn. zm.) oświadczam, że załączone do niniejszej oferty dokumenty opisują stan faktyczny               i prawny, aktualny na dzień składania ofert.

- Oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty natychmiast poinformujemy     o nich zamawiającego.

- Składam niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu / jako partner konsorcjum zarządzanego przez .............................................................................................................................................................................*

(nazwa lidera)

Potwierdzam, iż nie uczestniczyłem w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:

Nazwisko, imię .....................................................................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................................................................

Telefon ........................................................ faks..................................................................................................

mail: ...............................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

- do zawarcia umowy.

- Informuję, że moja /nasza* firma /przedsiębiorstwo jest mikroprzedsiębiorstwem/małym przedsiębiorstwem/średnim przedsiębiorstwem/dużym przedsiębiorstwem*.

- Opis spełnienia wymagań technicznych oferowanego wozu asenizacyjnego (podwozie i zabudowa) do wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Włoszczowa:

| Wymagania: | Opis spełnienia wymagania³: |
| --- | --- |
| Marka i model | ………. |
| ZABUDOWA ASENIZACYJNA: 1. Zabudowa fabrycznie nowa 2. Zbiornik (kolor RAL 5010) a. ze stali węglowej (kotłowej), jednokomorowy, cylindryczny, mocowany elastycznie do ramy pośredniej, na podwoziu, grubość blachy min. 6 mm b. zbiornik pochylony ku tyłowi w stosunku do ramy pośredniej c. całkowita pojemność zbiornika 10 m3 – komora dedykowana na nieczystości płynne d. falochrony – zgodnie z obowiązującymi przepisami Dennica tylna otwierana i ryglowana hydraulicznie system umożliwiający otwarcie rygli tylko przy wytworzonym podciśnieniu Obudowa zbiornika – rynny boczne wyłożone blachą nierdzewną zamocowane po obu stronach zbiornika, Szafka ze stali nierdzewnej na drobne narzędzia (zamykana na klucz) Kompresor łopatkowy do pracy ciągłej napędzany hydraulicznie wydajność min. 1000 m3/h chłodzony cieczą automatyczny wyłącznik kompresora w przypadku całkowitego napełnienia zbiornika licznik czasu pracy kompresora System zaworów odcinających zabezpieczający pompę ssącą przed zalaniem oraz: tłumik separator czterodrożny zawór regulacji przebiegu strumienia powietrza zasysanego umożliwiający ciśnieniowe opróżnianie zbiornika pneumatyczne sterowanie zaworem czterodrożnym możliwość ustawienia zaworu w 3 pozycjach: ssanie / atmosfera / tłoczenie Zawór motylkowy zamykany na czas transportu nieczystości Wąż ssawny DN110: długość min. 10m - 1 szt. długość min. 5m – 1 szt. (dodatkowy) Króćce spustowe oraz ssąco-spustowe umieszczone dennicy tylnej: ssąco-spustowy DN110 sterowany ręcznie wyposażony w zawór odpowietrzający ssący DN110 sterowana ręcznie wyposażona w zawór odpowietrzający Króciec ssąco spustowy dodatkowy: umieszczony z przodu beczki po stronie prawej DN110 sterowany ręcznie wyposażony w zawór odpowietrzający Rynna ochronna na końcu zbiornika wykonana ze stali nierdzewnej. Nierdzewne haki na dennicy tylnej pozwalające na ułożenie węży na około zbiornika Płynowskaz: rurowy z możliwością czyszczenia na całej długości osłona z blachy nierdzewnej ze skalą Manowakuometr - wskazujący aktualne ciśnienie lub podciśnienie w zbiorniku Pojemnik na wodę i mydło Zamykana skrzynka na narzędzia ze stali nierdzewnej Skrzynka sterownicza – nierdzewna Zabudowa napędzana poprzez PTO podwozia Oświetlenie: lampa ostrzegawcza z tyłu pojazdu – 1 szt lampa LED z tyłu pojazdu – 1 szt belka świetlna na kabinie – 1 szt Dodatkowe wyposażenie: uchwyt na pachołki wraz z pachołkami – 4 szt. (wysokość ok. 50-60 cm) inżektor uchwyt na łopatę + łopata wiadro ocynkowane + uchwyt na wiadro kosz do węża DN110 kamera cofania napis na belce świetlnej – WZWiK Sp. z o.o. napis i logo na zbiorniku (strona lewa i prawa): Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. . tel. 41 39 44 299 (rozmieszczenie do uzgodnienia z Zamawiającym) Wymienne wzierniki szklane – ilość 4 szt. umiejscowione na dennicy tylnej | ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. |
| II. PODWOZIE: |  |
| Podwozie a. DMC – 18 ton Rok produkcji: a. fabrycznie nowe nie starsze niż 2018 r. Napęd a. na oś tylną: 4x2 Silnik a. silnik o mocy – min. 250 KM b. norma emisji spalin: aktualna na dzień dostawy kompletnego pojazdu min. EURO 6 c. chłodnica wody i chłodnica powietrza doładowującego d. miska olejowa dostosowana do kąta przechyłu do 30% e. filtr paliwa f. dodatkowy filtr paliwa z oddzielaczem wody g. podgrzewany filtr paliwa h. sprężarka powietrza i. hamulec silnikowy j. urządzenie rozruchowe ułatwiające uruchomienie auta w niskich temperaturach k. elektroniczny ogranicznik prędkości jazdy 89 km/h z tolerancją 1km/h l. międzynarodowa dokumentacja dopuszczenia do eksploatacji (COC) ł. wyciszenie hałasu 80 dB (92/97EWG) Układ dolotowy i wydechowy zasysanie powietrza u góry z suchym filtrem powietrza z tyłu kabiny wydech wyprowadzony do góry z lewej strony końcówka rury wydechowej dla wydechu wyprowadzonego do góry Skrzynia biegów a. skrzynia biegów min. 9 przełożeń Przystawki odbioru mocy a. PTO fabryczna Przednia oś / Przednie zawieszenie a. przednie zawieszenie paraboliczne o nośności: min. 7,1 t b. stabilizator przedniej osi Tylna os / Tylne zawieszenie a. tylne zawieszenie pneumatyczne o nośności: min. 11,5 t b. blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi c. stabilizator tylnej osi Opony a. oś przednia 2 szt. min. 295/80R22,5 b. oś tylna 4 szt. min. 295/80R22,5 c. koło zapasowe 1szt. Zbiorniki paliwa a. zbiornik paliwa min. 150 l b. zbiornik AdBlue min. 15 l c. mocowanie korka wlewu paliwa na łańcuszku d. wlew paliwa zamykany – 1 szt. wentylowany, do zamknięcia uniwersalnego e. korek zbiornika AdBlue, 1 szt. Układ kierowniczy a. układ kierowniczy lewostronny b. układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie c. koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem d. zbiornik oleju wspomagania układu kierowniczego z miarką e. blokada koła kierownicy z immobilizerem Rama a. rozstaw osi min. 3900 max. 4200 mm b. belka zabezpieczająca przed wjazdem z tyłu c. belka przeciwnajazdowa przednia d. boczne osłony przeciwnajazdowe Układ hamulcowy a. elektroniczny System Hamulcowy b. ABS układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania c. system anty-poślizgowy (ASR) d. asystent hamowania e. ESP - układ stabilizacji toru jazdy f. hamulce tarczowe osi przedniej g. hamulce tarczowe osi tylnej h. przyłącze sprężonego powietrza z przodu i. osuszacz powietrza Kabina wyposażenie zewnętrzne a. oświetlenie wejścia kierowcy i pasażera b. centralny zamek c. zdalne sterowanie dla centralnego zamka d. szyba przednia ze szkła zespolonego przyciemniana i ogrzewana e. szyby drzwi przyciemniane f. lusterko krawężnikowe prawe ogrzewane i elektrycznie sterowane g. lusterko przednie po stronie pasażera 'dojazdowe' (zgodne z EU) h. lusterka podgrzewane i elektryczne sterowane, lusterko szerokokątne podgrzewane Kabina wyposażenie wewnętrzne a. pokrycie siedzenia odporne na zabrudzenia b. komfortowe siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym c. siedzenia dla dwóch pasażerów d. obicie drzwi zmywalne e. klimatyzacja bezfreonowa f. kontrolka niezapiętego pasa bezpieczeństwa po stronie kierowcy g. elektryczne podnośniki szyb drzwi kierowcy i pasażera h. osłona przeciwsłoneczna dla kierowcy i pasażera i. schowek nad szybą przednią j. wykładzina z tworzywa na podłogę i tunel silnika Wskaźniki a. cyfrowy tachograf montowany fabrycznie b. komputer pokładowy w języku polskim Oświetlenie a. światła główne halogenowe podwójne H7 dla ruchu prawostronnego b. światła do jazdy dziennej (spełniające ECE R87) c. światła pozycyjne d. boczne światła obrysowe Radio a. Radio CD lub USB – fabryczne, głośniki Układ elektryczny a. sygnał dźwiękowy elektryczny jednotonowy b. mechaniczny wyłącznik główny akumulatorów c. 2 akumulatory 12V min. 125Ah „niewymagające konserwacji” d. skrzynka na akumulatory zamykana.o. e. generator prądu trójfazowego 28 V min. 80 A f. elektryczny mechanizm wycieraczek Inne a. instrukcja obsługi w języku polskim b. fartuchy przeciwbłotne przednie i tylne c. apteczka d. trójkąt ostrzegawczy e. przewód do pompowania 20m z manometrem f. podnośnik hydrauliczny min. 10 t g.1 klin pod koła h. gaśnica polska i. dywaniki 22.Kolor Podwozie: czarny lub ciemny szary Kabina: niebieski RAL 5010 | ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. |

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO4 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu 
pn: Dostawa wozu asenizacyjnego (podwozie i zabudowa) do wywozu nieczystości płynnych                              ze zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Włoszczowa

- Oferta została złożona na ……… stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych

od nr ……. do nr …….

- Integralną część niniejszej oferty stanowią załączone do niej następujące oświadczenia i dokumenty** wymagane przez Zamawiającego (numerowany wykaz załączników wraz z tytułami):

1)…………………………………………………………………………..

2)……………………………………………………………………………

Miejsce i data .............................

................................

Podpisano

(imię, nazwisko, podpis i pieczęć)

Uwaga:

*      niepotrzebne skreślić

**  Jeżeli dołączane są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem

¹ Zgodnie z dyspozycją art. 91 ust. 3a ustawy p.z.p. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty  podatku.

2 Należy wskazać czy wykonawca zamieścił w składanej przez siebie ofercie informacje stanowiące tajemnice    przedsiębiorstwa oraz miejsce ich zapisania (np. poprzez wskazanie nr stron).

³ W przypadku wymagania polegającego jedynie na wskazaniu spełnienia albo niespełnienia danego wymagania proszę wskazać TAK/NIE.

W przypadku, gdy wymaganie określono poprzez wskazanie wartości minimum, maksimum albo przedziału minimum do maksimum proszę wskazać dokładnie oferowaną wartość.

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Zamawiający:

Włoszczowski Zakład Wodociągów                            i Kanalizacji Sp. z o.o.

29-100 Włoszczowa

ul. Wiejska 55

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Dostawa wozu asenizacyjnego (podwozie i zabudowa) do wywozu nieczystości płynnych                              ze zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Włoszczowa

prowadzonego przez Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 29-100 Włoszczowa, ul. Wiejska 55, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt. 1 i pkt 8 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt. 1i pkt 8  ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ….………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia                       z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Zamawiający:

Włoszczowski Zakład Wodociągów                       i Kanalizacji Sp. z o.o.

29-100 Włoszczowa

ul. Wiejska 55

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn.

Dostawa wozu asenizacyjnego (podwozie i zabudowa) do wywozu nieczystości płynnych                              ze zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Włoszczowa

prowadzonego przez Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 29-100 Włoszczowa, ul. Wiejska 55, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w rozdz. IX ust. 2.  pkt 2) i rozdz. X ust. 5 lit. b) i lit. f) Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w rozdz. IX ust. 2 pkt. 2) Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ….……………………………………….

..……………….………………………………………………………………………………                w następującym zakresie: …………………………………………….……………………………

…………………………………………………………………………………………………….. (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

Załącznik Nr 4 do SIWZ

dotyczy:	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na .:

Dostawa wozu asenizacyjnego (podwozie i zabudowa) do wywozu nieczystości płynnych               ze zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Włoszczowa

UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

W ZAKRESIE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

(załączyć aktualną polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą niż 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100)

Załącznik Nr 5 do SIWZ

PROJEKT U M O W Y

NA DOSTAWY

Nr…………………………...

Zawarta w dniu …………… 2018 r. we Włoszczowie pomiędzy

Włoszczowskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji  sp. z o.o. z siedzibą we Włoszczowie (kod pocztowy 29-100) przy ul. Wiejska 55, wpisanym przez Sąd Rejonowy w Kielcach,   X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000490379, NIP 6090071419, REGON 260733356 reprezentowanym przez:

Prezesa Zarządu – Ryszarda Maciejczyka

zwanym dalej Zamawiającym,

a ……………………………………… (NIP ………….. ; REGON……………..) z siedzibą                                       w ……………………………., działającym (ą) na podstawie …………………………………….. …….…………………………………………………………… , reprezentowanym (ą) przez:

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

zwanym (ą)  dalej Wykonawcą.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, znak: TE.341.4.2018 – ogłoszenie w BZP Nr …………z dnia………...2018 r. na :

Dostawa wozu asenizacyjnego (podwozie i zabudowa) do wywozu nieczystości płynnych                              ze zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Włoszczowa

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579,   z późn. zm.), została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1.Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego (rocznik ……...) wozu asenizacyjnego (podwozie       i zabudowa) do wywozu nieczystości płynnych                              ze zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Włoszczowa typ .............................., na podwoziu (marka/model)................................ .

2.Termin dostawy przedmiotu umowy: do 28.03.2019 r.

3.Wykonawca zobowiązany jest, aby dostarczony przedmiot umowy spełniał wymagania techniczne,                  a w szczególności:

1) odpowiadał wszystkim cechom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

2) był fabrycznie nowy,

3) posiadał:

a) książeczkę gwarancyjną;

b) kartę pojazdu;

c) instrukcję obsługi podwozia i zabudowy pojazdu;

d) katalog części zamiennych

e) deklarację zgodności CE na zabudowę

f) świadectwo homologacji na kompletny pojazd oraz  wszystkie wymagane dokumenty wymagane przez obowiązujące przepisy prawa do rejestracji pojazdu na terenie kraju.

4. Producentem podwozia jest: ........................................................., producentem zabudowy

jest .............................................................................................

5.Wykonawca zobowiązuje się do :

a) przeszkolenia  pracowników zamawiającego na swój koszt w zakresie budowy, obsługi, eksploatacji, konserwacji, drobnych napraw, bhp przedmiotowego pojazdu oraz wydanie stosownego zaświadczenia o ich przeszkoleniu;

b) spełnienia istotnych wymagań zapewniających pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy;

c) zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska i rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń;

d) składania sprawozdania z rzeczowego postępu prac w terminie do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym zamawiającemu comiesięcznych sprawozdań z wykonania robót.

5. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych

i prawnych, w tym wszystkich praw osób trzecich i jakichkolwiek innych zobowiązań i innych obciążeń.

§ 2

1.Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym              w ofercie.

2.Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§ 3

1.Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie Zamawiającego we Włoszczowie, ul. Wiejska 55             w obecności przedstawicieli stron.

2.Podstawą odbioru przedmiotu umowy jest  pisemny bezusterkowy protokół odbioru przedmiotu umowy podpisany bez zastrzeżeń  przez przedstawicieli stron umowy .

3. Wraz z ostatecznym wydaniem przedmiotu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie  dokumenty niezbędne do jego rejestracji we właściwym  organie komunikacji.

4.Koszt dostawy przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.

5.Do czasu odbioru samochodu przez Zamawiającego ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych               z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.

6. W przypadku stwierdzenia usterek dotyczących przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do bezzwłocznego usunięcia lub wymiany przedmiotu umowy na wolny od usterek.

7. W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony do odbioru przedmiot umowy nie odpowiada opisowi zgodnie    z ofertą Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania zmian zgodnie w przedmiocie umowy z opisem, lub wymiany przedmiotu umowy na zgodny z opisem przedmiotu umowy.

8. W przypadkach o których mowa w ust. 5 i 6  zostanie sporządzony protokół  stwierdzający zaistniałe usterki lub niezgodności w stosunku do postanowień niniejszej umowy.

9. Przedmiot umowy zostanie wydany Zamawiającemu z pełnym zbiornikiem paliwa w siedzibie zamawiającego.

§ 4

1.Wykonawcy za realizacje przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:

kwota netto - …………zł

(słownie: ..........................................................................zł),

należny podatek VAT …% - .................zł

(słownie: ..........................................................................zł),

kwota brutto -...............zł

(słownie: ...................................................................).

§ 5

1.Przed podpisaniem umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości brutto zamówienia ......................... zł, w formie ............................... .

2.Zabezpieczenie, o którym mowa w ust.1, zostanie zwrócone Wykonawcy w sposób następujący:

a/ 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.,

b/30% kwoty zabezpieczenia, stanowiące zabezpieczenie wykonania zobowiązań Wykonawcy w okresie rękojmi , zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 6

1.Strony dokonają rozliczenia realizacji umowy po dostarczeniu przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego, sprawdzeniu przez Zamawiającego zgodności parametrów technicznych podanych                   w formularzu i stwierdzeniu zgodności tych parametrów, podpisania protokołu odbioru i otrzymaniu  prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury.

2.Zamawiający dokona zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

3.Za dzień zapłaty będzie się uznawać dzień obciążenia rachunku Zamawiającego .

4.Wykonawcy od faktury niezapłaconej w terminie określonym zgodnie z ust. 2 i 3 przysługują odsetki ustawowe.

§ 7

Strony ustalają osoby upoważnione do kontaktów i nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy:

1. Ze strony Zamawiającego …………………………tel…………………….

2. Ze strony Wykonawcy………………………………tel…………………

§ 8

1.Gwarancją jakości i rękojmi za wady objęty jest cały pojazd. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi:

- na podwozie 24 miesięcy liczony od daty dostawy i sporządzenia bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

- na zabudowę ................. miesięcy liczony od daty dostawy i sporządzenia bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

2. W okresie gwarancji wszystkie koszty napraw przedmiotu dostawy oraz koszty dojazdu (transportu) do autoryzowanego serwisu, jeżeli naprawa nie może być dokonana w siedzibie zamawiającego pokrywa wykonawca.

3. W przypadku dwukrotnej awarii tej samej części (lub zespołu), wykonawca ma obowiązek jej wymiany na fabrycznie nową.

4. Części uznane za wadliwe na skutek wady materiału , wykonania lub konstrukcji będą wymienione na części nowe wraz z ich montażem , na koszt Wykonawcy .

5. Awarie sprzętu będą usuwane przez Wykonawcę w ciągu 4 dni roboczych od zgłoszenia w formie pisemnej przez Zamawiającego.

6. W przypadku niemożliwości usunięcia awarii w ciągu 4 dni roboczych od zgłoszenia jej przez Zamawiającego, Wykonawca na swój koszt podstawi sprzęt zastępczy do czasu usunięcia awarii.

7. Koszt dostarczenia sprzętu przed i po naprawie lub dojazdów serwisantów do zamawiającego ponosi Wykonawca.

8.Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas napraw gwarancyjnych pojazdu spowodowanych winą Wykonawcy.

9.Serwis gwarancyjny zabudowy i podwozia świadczy wykonawca lub przedstawiciel wykonawcy.

§ 9

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) Za nieterminową realizację przedmiotu umowy w wysokości 0,20% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 za każdy dzień zwłoki ponad określony termin,

2) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4,

3) Za nieterminowe usunięcie wad lub usterek w wysokości 0,20% wynagrodzenia brutto określonego w § 4, za każdy dzień zwłoki ponad wyznaczony termin na ich usunięcie.

4) Za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,10 % wynagrodzenia brutto określonego w  § 4 za każdy dzień opóźnienia,

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

1) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4.

4. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.

5. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeśli Wykonawca nie dostarczy przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 1 ust. 2 umowy. Oświadczenie o odstąpieniu powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 21 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o przyczynie odstąpienia.

§ 10

1.Zmiany wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie zamówienia w następujących

przypadkach:

a)ograniczenia zakresu dostaw przez zamawiającego, w takim przypadku wysokość wynagrodzenia wykonawcy zostanie pomniejszona o kwotę odpowiadającą zaniechanym dostawom,

b)zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmiana ustawowej składki podatku od towarów i usług,

2.Zmiany terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach:

a)wystąpienia siły wyższej. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności:

1)powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia;

2)zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron;

3)z uwagi na niezależne od stron okoliczności (tj. choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne) dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy np. osób reprezentujących strony;

3.Warunki dokonywania w/w zmian winny być odbywać się następująco:

a)Inicjowanie zmian na wniosek wykonawcy lub zamawiającego.

b)Dokonanie zmiany wymaga zgody zamawiającego.

c)Wymagana forma pisemna w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności umowy.

§ 11

a) W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa,                    w szczególności ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) oraz Kodeks cywilny.

b)Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

c)Do chwili ostatecznego rozstrzygnięcia sporu Wykonawca zobowiązuje się w dalszym ciągu wykonywać postanowienia Umowy z należytą starannością, chyba że Zamawiający postanowi inaczej.

§ 12

Integralna częścią umowy są:

1. Specyfikacja istotnych Warunków Zamówienia.

2. Oferta przetargowa.

§ 13

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego  i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                    WYKONAWCA

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

OŚWIADCZENIE

O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych                                                                                    (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

dotyczy:	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na .:

Dostawa wozu asenizacyjnego (podwozie i zabudowa) do wywozu nieczystości płynnych               ze zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Włoszczowa

Przystępując do przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie             w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) oświadczam, że:

- Nie należę, wraz z pozostałymi Wykonawcami, którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego  2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.  z  2017  r.  poz. 229. z późn. zm.). *

- Należę, wraz z Wykonawcą, tj.: …………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………….., który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego  2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.  z  2017  r.  poz. 229. z późn. zm.) . *

_____________________

* niepotrzebne skreślić

Miejsce i data .............................

Podpisano (imię, nazwisko, podpis i pieczęć) ................................

(podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy                         w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)

Uwaga:

    - Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

    - Przedmiotowe oświadczenie wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załącznik nr 7 do SIWZ

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO (WZÓR)

Do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp

Ja/My niżej podpisani, …………………………………………………………………………………

(Imię i nazwisko składającego zobowiązanie)

Działający w imieniu………………………………………………………………………………………………

(wpisać nazwę i adres podmiotu)

Oświadczamy, że w ramach przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na zadanie p.n.:

Dostawa wozu asenizacyjnego (podwozie i zabudowa)do wywozu nieczystości płynnych               ze zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Włoszczowa

Udostępniamy Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy, któremu udostępniane są zasoby)

Nasze zasoby, tj.:

1.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(należy szczegółowo określić co zostanie udostępnione Wykonawcy oraz jaką część prac lub czynności będzie wykonywał inny podmiot)

2.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (należy szczegółowo określić kto zostanie udostępniony Wykonawcy i jakie czynności będzie wykonywał)

3.Ponadto oświadczamy, że :

1) udostępniamy wskazane wyżej zdolności na cały okres realizacji zamówienia, tj.

…………………………………………………………………………………………………

(należy wpisać okres udziału podmiotu udostępniającego swój potencjał w wykonywaniu zamówienia)

2) wymienione zdolności zostaną udostępnione Wykonawcy na podstawie umowy:

…………………………………………………………………………………………………

(np. umowa cywilno-prawna, umowa na podwykonawstwo, umowa o współpracy itp.)

3)nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp

.........................................			      .............................................………………………

(miejscowość i data)				(podpis(y) i pieczęć imienna osoby uprawnionej do

reprezentowania podmioty trzeciego)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 8 do SIWZ

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

dotyczy:	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na .:

Dostawa wozu asenizacyjnego (podwozie i zabudowa) do wywozu nieczystości płynnych               ze zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Włoszczowa

| L.p | Nazwa Zamawiającego | Przedmiot dostawy należy podać również (wydajność kompresora, pojemność zbiornika) o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100 brutto)) | Data wykonania dostawy | Wartość wykonanych dostaw w PLN brutto | Dokument potwierdzający należyte wykonanie dostawy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

należy wykazać dostawy co najmniej dwóch  samochodów/pojazdów/wozów (zabudowa i podwozie) o parametrach nie gorszych niż wymagane w postępowaniu (wydajność kompresora, pojemność zbiornika) o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100 brutto) wykonanej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy  zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy  były wykonywane

…………………………                                              …………………………………………

(miejscowość i data)				(podpis(y) i pieczęć imienna osoby uprawnionej do

reprezentowania podmioty trzeciego)

Załącznik Nr 9 do SIWZ

dotyczy:	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na .:

Dostawa wozu asenizacyjnego (podwozie i zabudowa) do wywozu nieczystości płynnych               ze zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Włoszczowa

Wykaz czynności obsługowych i drobnych napraw, które mogą wykonywać operatorzy bez utraty gwarancji:

1…………………………………….

2……………………………………

3……………………………………

…………………………                                              …………………………………………

(miejscowość i data)				(podpis(y) i pieczęć imienna osoby uprawnionej do

reprezentowania podmioty trzeciego)

Załącznik Nr 10 do SIWZ

dotyczy:	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na .:

Dostawa wozu asenizacyjnego (podwozie i zabudowa) do wywozu nieczystości płynnych               ze zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Włoszczowa

Wykaz elementów eksploatacyjnych zabudowy nie podlegających gwarancji:

1…………………………………….

2……………………………………

3……………………………………

…………………………                                              …………………………………………

(miejscowość i data)				(podpis(y) i pieczęć imienna osoby uprawnionej do

reprezentowania podmioty trzeciego)

# Załącznik nr 11 do SIWZ

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)OŚWIADCZENIE

I. *

Oświadczamy, że zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia –

Dostawa wozu asenizacyjnego (podwozie i zabudowa) do wywozu nieczystości płynnych               ze zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Włoszczowa

wykonamy osobiście bez pomocy podwykonawcy.

.........................................			         		               .............................................

(miejscowość i data)				               (podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania firmy

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. *

Oświadczamy, że przy realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia

Dostawa wozu asenizacyjnego (podwozie i zabudowa) do wywozu nieczystości płynnych               ze zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Włoszczowa

będą uczestniczyć następujący podwykonawcy - wykaz podwykonawców i zakres robót przez nich wykonywanych jest następujący:

| Lp. | Nazwa i adres przewidywanego podwykonawcy | Zakres powierzonych robót | uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |

.........................................			         		               .............................................

(miejscowość i data)				               (podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania firmy)

*) Wykonawca winien wybrać pkt. I  lub pkt. II

**)niepotrzebne skreślić

Załącznik nr  12 do SIWZ

DOWÓD WNIESIENIA WADIUM

dotyczy:	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na .:

Dostawa wozu asenizacyjnego (podwozie i zabudowa) do wywozu nieczystości płynnych               ze zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Włoszczowa

Wadium o wartości 10 000,00  zł (słownie dziesięć tysięcy złotych 00/100) zostało złożone w formie (wymienić ) *: …………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz :

oryginał złożony u Zamawiającego w sekretariacie a kopia załączona do oferty przetargowej)

............................................                                 .......................................................................

(miejscowość i data)                                (podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania firmy